## Slide 1: 主讲人：吴素贞
2022年3月2日
计算机系统结构
实验

## Slide 2: 课程网站 & 主讲老师、助教
http://course.xmu.edu.cn/
http://astl.xmu.edu.cn
主讲老师
  吴素贞 suzhen@xmu.edu.cn
助教
  王河山2391197081@qq.com

## Slide 3: 实验课要求
课堂
  当堂检查实验结果，并回答问题。
实验报告
  实验报告模板见course课程网站，报告用word撰写后直接提交到course网站，不需要打印；
  提交时间：下次实验课前，详见通知。
  切勿抄袭！一经发现，取消实验成绩！

## Slide 4: 实验1 MIPS指令系统和MIPS体系结构
吴素贞

## Slide 5: 实验目的
了解和熟悉指令级模拟器；
熟练掌握MIPSsim模拟器的操作和使用方法；
熟悉MIPS指令系统及其特点，加深对MIPS指令操作语义的理解；
熟悉MIPS体系结构。

## Slide 6: 实验要求
对指令级模拟器有一定了解；
能够熟练使用MIPSsim模拟器；
理解MIPS指令系统及其特点，加深对MIPS指令操作语义的理解。

## Slide 7: 实验器材
实验平台采用指令级和流水线操作级模拟器MIPSsim；
计算机一台。

## Slide 8: 实验内容
首先要阅读MIPSsim模拟器的使用方法，然后了解MIPSsim的指令系统和汇编语言。
……（详见实验教程）
补充实验

## Slide 9: 教材错误修订
（4）查看程序所在位置（应该为0x00000004）
单步执行一条指令是F7而不是F5
（6）执行load和store指令的步骤14）改为：查看内存0x00000080处字的值

## Slide 10: MIPS指令集
已上传两个MIPS指令集的相关文档。

## Slide 11
补充实验：完成以下三个题目，要求在MIPSsim模拟器上完成，具体的指令系统和汇编语言可以参考实验教程上的附录A、附录B和附录C。实验报告中要求有代码说明以及结果截图。
1、求阶乘
读入一个整数n求其阶乘，将结果保存在寄存器中。（n的取值自定义）
2、求(X-Y)*2-(X+Y)/8
X，Y可以是整数或浮点数，不使用乘除指令，将结果保存在寄存器中。（X、Y的取值自定义）
3、内存中有一个32位的整数n。求n-1，并将结果放回到内存原位置。（内存位置以及整数取值自定义）

## Slide 12: 实验报告
本次实验报告的实验内容、实验步骤和结果只需给出补充实验部分，实验教程中的实验内容不用写入实验报告中（但是需要完成实验并接受助教检查）。
线上课程同学：由于线上课程很难进行当场检查实验情况，因此返校后找助教补检查。

## Slide 13: FAQs
1.应用程序正常初始化0x0000135 错误 - 需要安装.net framework 2.0
2.2个指令集介绍在课程网站上下载。（模拟器.rar压缩包内）
3.内存表的查看。
    地址 值
    (每个字节一个地址，每个字节用2个16进制数表示)
4. 注意指令的操作方向

## Slide 14: 5 MIPS指令系统
MIPS寄存器
32个64位通用（整数）寄存器：R0,...,R31。其中R0的值永远为0。
32个64位浮点寄存器：F0,...,F31。
PC：指令寄存器
LO：常用来存放乘积低32或64位以及除法的商
HI：常用来存放乘积高32或64位以及除法的余数

## Slide 15: 6 数据表示
整数：字节（8位）、半字（16位）、字（32位）、双字（64位）
浮点数：单精度（32位）、双精度（64位）
7 寻址方式
立即数寻址
偏移量寻址

## Slide 16: 8 指令介绍
load和store
除R0外，其他寄存器均可进行load或store
ALU操作
RR型或立即数型
控制指令
跳转是无条件转移，分支是有条件转移
浮点操作

## Slide 17: BEQ指令
BEQ指令：相等转移
BEQ $r1, $2, 2 (最后2表示immediate)
if($r1=$r2) goto PC+4+8
if($r1=$r2) PC<-PC+4+(sign-extend) immediate<<2

## Slide 18: BGEZ指令
BGEZ指令：大于等于零转移
BGEZ $r1, 2 (最后2表示immediate)
if($r1>=0) goto PC+4+8
if($r1>=0) PC<-PC+4+(sign-extend)immediate<<2

## Slide 19: BGEZAL指令
BGEZAL指令：大于等于零转移并链接
BGEZAL $r1, 2 (最后2表示immediate)
if($r1>=0) goto PC+4+8
if($r1>=0) PC<-PC+4+(sign-extend)immediate<<2

## Slide 20: JALR指令
JALR指令：寄存器跳转并链接
JALR rd, rs
无条件跳转到rs给出的地址，并将返回地址PC+4保存到rd

## Slide 21: 9 其他参考资料
http://blog.chinaunix.net/uid-26941022-id-3319288.html
http://www.360doc.com/content/10/0817/09/2415113_46631439.shtml
Google