## Slide 1: 计算机系统结构实验2 流水线与流水线中的冲突
吴素贞

## Slide 2: 实验目的
加深对计算机流水线基本概念的理解；
理解MIPS结构如何用5段流水线来实现，理解各段的功能和基本操作；
加深对数据冲突、结构冲突的理解，理解这两类冲突对CPU性能的影响。
进一步理解解决数据冲突的方法，掌握如何 应用定向技术来减少数据冲突引起的停顿。

## Slide 3: 实验平台
采用指令级和流水线操作级模拟器MIPSsim；
计算机一台。

## Slide 4: 实验内容
熟悉MIPSsim模拟器的操作和使用方法；
学习流水线、相关和冲突的知识；
完成实验教程中实验内容,并能理解每一步操作的意义，回答相关问题。
完成实验报告。

## Slide 5: 补充实验1
立方和的两种计算公式：
  a3+b3
  (a+b)(a2-ab+b2)
  a和b都是双精度浮点数，初始值存放在F1、F2 寄存器中，计算结果存放在F3寄存器中。从F4开始使用寄存器，数量不限。
编写程序并验证，在流水线 CPU 中，立方和公式的两种计算方法应该如何安排指令使得结构停顿占周期总数的百分比最小？两种方法的性能之比？（结构冲突）

## Slide 6: 补充实验2
下面是一段MIPS指令序列:
    ADD $r1,$r1,$r0
    SUB $r2,$r0,$r3
    ADD $r1,$r1,$r2
假定在的五段流水线处理器中执行上述指令序列，请思考:
  （1）以上指令序列，哪些指令发生了数据相关？
  （2）不采用“定向”技术，需要在何处、加上几条nop指今才能使这段指令序列的执行避免数据冲突 ？
  （3）如果采用“定向”技术，是否可以完全解决数据冲突 ? 如果不能的话，需要在何处、加上几条nop指令才能使这段指令序列的执行避免数据冲突 ?
  （4）将自己的分析结果在仿真器上验证，充分理解“定向”技术如何解决流水线的数据冲突问题。

## Slide 7: 需要帮助？
本周实验
  实验教程部分+补充实验（1、2）
指导老师
  吴素贞 suzhen@xmu.edu.cn
助教
  王河山2391197081@qq.com