## Slide 1: 计算机系统结构实验 Cache性能分析
吴素贞

## Slide 2: 实验说明
本次实验包括3部分
  1. 验证性实验（见实验教程）
  2. 补充实验
  3. 探究性实验（2选1）
前两部分内容要求课上完成，并现场检查；
第三部分内容可在课上完成，也可课后完成。欢迎讨论，谢绝抄袭。

## Slide 3: 1. 验证性实验
见实验教程

## Slide 4: 2. 补充实验
简单设计实验，理解Cache预取
  Cache预取的思想是什么？
  在模拟器中，能否设计实验模拟Cache的预取过程？请设计实验（设计地址序列）直观展示，并在检查时加以说明。
  预取对性能是否一定有提升？请通过数据加以说明。

## Slide 5: 3. 探究性实验（2选1）
3.1 分离Cache与混合式Cache
3.2 Cache友好的程序

## Slide 6: 3.1 分离Cache与混合式Cache
设计实验，分析分离Cache和混合式Cache的性能差异
供选择的角度（2选1）
  假定分离Cache中数据Cache与指令Cache容量1:1，分析不同总容量下，分离式Cache与混合式Cache的性能差异；
  在特定的总容量（512K）下，探究分离Cache中最佳的（数据:指令容量）比。
    由于实验软件限制，这个实验不太好做，但依然可以有一些结论，如128K（D）+256K（I）与256K（D）+128K（I）

## Slide 7: 3.2 Cache友好的程序
从Cache的角度，分析以下代码的效率，以及改进方法
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
for(k=0;l<n;k++)
C[i][j]+=A[i][k]*B[k][j];
即常写的矩阵相乘，但这个代码对Cache并不友好，性能并未达到最优

## Slide 8: 3.2 Cache友好的程序-具体要求
使用C语言，补全所给的程序片段，并进行性能测试
  提示：
    A、B的维数需要比较高（大于1000×1000）
    可使用简单数据对A、B进行初始化，如随机或者A[i][j]=i+j;
    使用精确的测试函数，并多次测量取平均值
    使用Debug模式进行编译（Gcc使用-G）
利用已有Cache知识，优化这段代码（给出修改位置，理由）并进行性能测试，与优化前代码进行对比
  提示：仔细阅读P93-94，内外循环交换和分块两种方法都适用，只需实现一种即可（2选1）。

## Slide 9: 实验报告要求
实验报告只需给出后2部分，第1部分即实验教程中的验证性实验不需要写入实验报告中（但是要当堂检查并回答问题）。
探究性实验两个实验选择一个完成即可，每个实验都有两个子分支，也只需要完成其中一个分支。相当于4选1。
探究性实验至少应包括：实验设计、实验数据、数据分析与结论三部分
不得抄袭

## Slide 10: 需要帮助？
请先仔细阅读实验书P86-P96页内容，绝大多数知识在这里找得到答案。
指导老师
  吴素贞 suzhen@xmu.edu.cn
助教
  王河山2391197081@qq.com